## Slide 1
AgroSmart
Irrigação Inteligente: Simulação IoT e Lógica Preditiva
Gêmeo Digital Validado via Wokwi & MQTT

## Slide 2
O Desafio do Campo
Eficiência Hídrica
A irrigação convencional baseada em timers resulta em desperdício de água e energia, ignorando as condições reais do solo e do clima.
Alto custos operacional
Risco de saturação do solo
Falta de monitoramento remoto
🌾

## Slide 3
A Solução AgroSmart
Lógica Preditiva
Decisão baseada no cruzamento de dados de sensores locais e APIs climáticas web.
MQTT & Nuvem
Comunicação leve via protocolo de telemetria, ideal para áreas rurais.
Digital Twin
Hardware totalmente emulado no Wokwi para validação de software sem custo.

## Slide 4
AgroSmart vs. Mercado
Característica
Solução Proprietária (Rachio 3)
AgroSmart (Nossa Solução)
Protocolo
Fechado / API Privada
MQTT Padrão Aberto
Custo de Hardware
~ U$ 230,00
R$ 160,00 (Potencial)
Lógica Climática
Assinatura Premium
API OpenWeather (Livre)
Flexibilidade
Ecossistema Fechado
Fácil Integração (Node-RED)

## Slide 5
Hardware & Sensores
🖥️
Componentes Simulados
Utilizamos módulos virtuais no Wokwi para emular perfeitamente o ambiente físico:
ESP32: Cérebro Wi-Fi e Processamento.
Potenciômetro: Emulação de Umidade do Solo.
DHT22: Temperatura e Umidade do Ar.
LED Azul: Atuador (Relé da Bomba).

## Slide 6
O Coração: Protocolo MQTT
1883
Porta TCP Padrão
Tópicos & Broker
Broker Utilizado: broker.hivemq.com
Pub: agrosmart/telemetria/solo
Pub: agrosmart/telemetria/temp
Sub: agrosmart/comando/bomba
Modelo Publish/Subscribe garante latência mínima e baixo consumo de dados.

## Slide 7
Fluxo de Decisão Preditiva
Leitura
ESP32 detecta Solo < 30%
Consulta
Verifica Previsão de Chuva (API)
Decisão
Ignora bomba se for chover em 24h
Execução
Atua bomba e atualiza App

## Slide 8
Middleware e Integrações
FastAPI
Bridge MQTT/API
OpenWeather
Dados Climáticos
C++ / PubSub
Firmware ESP32
HiveMQ
Comunicação
Arquitetura em Camadas
ESP32 (Wokwi)
↓ MQTT
HiveMQ Broker
↓ HTTP
FastAPI Backend
↓ REST
App Mobile Web

## Slide 9
App Mobile Web
Monitoramento 24/7
Interface responsiva em HTML que se conecta ao Backend para exibir telemetria em tempo real e fornecer botões de override manual da bomba.
Visualização de sensores de umidade e status da previsão climática integrados.
Sensores de umidade do solo e temperatura
Previsão climática 24h (OpenWeather)
Decisão preditiva em tempo real
Botões LIGAR/DESLIGAR da bomba
Modo Automático integrado
📱 AgroSmart App
🌱 Solo
67%
🌡️ Temp
24.5°C
🌤️ Clima
Sem chuva
⚡ Status
IRRIGAR

## Slide 10
Impacto e Viabilidade
50%
Economia de Água
vs. Irrigação por Timer
R$ 0
Custo Protótipo
Via Simulação Wokwi
6.8%
PIB Agro BR
Mercado de Alto Potencial
Hardware físico estimado em R$ 160 | MQTT aberto para escalar | Agro = 6.8% do PIB brasileiro

## Slide 11
Estrutura do Projeto (GitHub)
📁 src/ Firmware C++ ESP32
📁 backend/ API FastAPI Python
📁 mobile-app/ Frontend Web
📄 diagram.json Circuito Wokwi
README.md atualizado:
Inclui guia de instalação das dependências Python, configuração da chave da API OpenWeather e passos para rodar o Wokwi.
🔗 Wokwi: wokwi.com/projects/466022879727959041

## Slide 12
?
Dúvidas?
Obrigado pela atenção!
github.com/hfc10/AgroSmart